## Slide 1: SPARK
Akıllı Şebeke Reaktif Güç Takip, Saatlik Tahmin ve Karar Destek Sistemi
Notes: Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere üzerinde çalıştığım SPARK projesini tanıtacağım. SPARK, elektrik şebekelerindeki kritik bir problemi yapay zeka ile çözen bir karar destek sistemi.

## Slide 2: Çözdüğümüz Problem Ne?
Mevzuat Sınırları: EPDK'ya göre aylık reaktif enerji sınırları vardır (%20 Endüktif, %15 Kapasitif).
Cezai İşlemler: Sınırların aşılması durumunda kurumlara ağır maddi cezalar uygulanır.
Geleneksel Sistemler: Sadece anlık durumu gösterirler, ay sonu ne olacağını öngöremezler.
SPARK'ın Amacı: Ay sonu oranları yapay zeka ile önceden tahmin etmek ve erken uyarı sağlamak.
Notes: Sorun şu ki, cezayı yediğinizi ay sonunda anlıyorsunuz. Bizim amacımız ay sonunda ceza sınırının aşılıp aşılmayacağını haftalar öncesinden tahmin edip müdahale şansı yaratmak.

## Slide 3: Proje Mimarisi
Backend (Sunucu): Python ve FastAPI ile asenkron yapı.
Veritabanı: SQLite & SQLAlchemy ORM.
Frontend (Arayüz): Vanilla JS ve Chart.js ile dinamik arayüz.
Hız Optimizasyonu (Batch Prediction): Tahminler arka planda hesaplanıp DB'ye yazılır. Yanıt süresi 0.01 sn altındadır.
Notes: Sistemin altyapısını tamamen modern web standartlarına göre kurdum. Özellikle hız konusuna çok dikkat ettik; yapay zeka modelleri ağır çalışsa da Batch Prediction mimarisi sayesinde kullanıcıya sonucu anında gösterebiliyoruz.

## Slide 4: Saatlik Tahmin Motorumuz
XGBoost & SHAP (XAI): Tahmin yapar ve nedenini açıklar.
Meteorolojik Veriler: Open-Meteo API ile hava durumu faktörlerini hesaba katar.
Topluluk Modeli (Ensemble): RF, Holt-Winters ve XGBoost ortalamasıyla stabil sonuç üretir.
Otomatik Öğrenme: Modeller her hafta yeni verilerle kendini baştan eğitir.
Notes: En güçlü yanımız algoritmamız. Sadece tarihsel tüketimi değil, hava durumunu da hesaba katarak yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarını harmanlayan bir Ensemble modeli kullanıyoruz.

## Slide 5: Sistem Bize Neler Sunuyor?
Dashboard: Tüm trafoların güvenlik rozetleriyle (Yeşil/Sarı/Kırmızı) anlık izlenmesi.
SCADA Topolojisi: Güç akışını animasyonlarla gösteren endüstriyel şema.
Manevra Simülasyonu: Yük aktarımının sonuçlarını gösteren What-If analizleri.
Detaylı Grafikler: Saatlik bazda ilerleyiş grafikleri ve oran takibi.
Notes: Arka plandaki onca karmaşık hesabı kullanıcıya olabildiğince basit ve endüstriyel bir SCADA ekranı formatında sunuyoruz. Manevra simülasyonu sayesinde operatörler risk almadan hamlelerinin sonucunu görebiliyor.

## Slide 6: Sonuç Olarak SPARK
Reaktif cezaları proaktif bir yaklaşımla engeller.
Veriye dayalı karar almayı sağlar.
Gelecek Planı: OSOS sayaçlarıyla gerçek zamanlı entegrasyon ve otomatik anahtarlama.
Notes: Özetle SPARK, klasik izleme sistemlerini bir adım öteye taşıyarak önleyici ve akıllı bir karar destek sistemi sunuyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.